Кейс № 2 «Создание прототипа устройства по безопасности работы ядерного реактора

в среде Arduino IDE»

Атомная электростанция – это сооружение, которое производит электричество за счет ядерного реактора. Система защиты реакторной установки включает в себя несколько порогов безопасности: - система отвода пассивного тепла; - система удаления водорода; - система аварийного охлаждения и другие меры. Смоделируйте прототип устройства для контроля безопасности работы ядерного реактора в среде Arduino IDE. Устройство позволит измерять температуру реактора, оповещать о различных уровнях с помощью зеленого (температура в норме), желтого (незначительное превышение температуры) и красного (критическое значение температуры) светодиодов. В случае критического превышения температуры установка автоматически может включить систему охлаждения (электромотор).

Необходимое оборудование

- Персональный компьютер + среда Arduino IDE

- Микроконтроллер Arduino Uno

- Плата

- Комплект проводов для подключения

- Светодиоды

- Мотор 3в

- Датчик температуры tmp36

- Инструкция для участников.

Авторское решение кейса (в условиях ограничения по времени – 20 минут):

Схема сборки

Код и внешний вид прототипа

| void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(10,OUTPUT); pinMode(11,OUTPUT); pinMode(12,OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT); } void loop() { int reading = analogRead(A0); float voltage = reading * 5.0; voltage /= 1024.0; Serial.print(voltage); Serial.println(" volts"); float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ; //конвертируем 10 мВ на градус с учетом отступа Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C"); if (temperatureC <= 20){ digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(12,LOW); digitalWrite(4,LOW); } if (temperatureC < 30){ if (temperatureC > 20){ digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,HIGH); digitalWrite(12,LOW); digitalWrite(4,LOW); } } if (temperatureC >= 30){ digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(12,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); } delay(1000); //ожидаем 1 секунду } | *возможные варианты сборки прототипа *возможные варианты оформления прототипа |
| --- | --- |

Чек-лист проверки выполнения задания (предметные знания, предпрофессиональные умения, мягкие навыки)

Предметные: понимание понятий – основы работы в среде Arduino IDE, линейные алгоритмы на языке С++, простые электрические схемы, принципы работы датчиков.

Софт-скиллс: умение собирать электронные схемы, умение тестировать и отлаживать программный код.

Дополнительная информация

Авторы кейса: учитель информатики и технологии Киселёв Михаил Дмитриевич.