«Учебный день в ИТ-полигоне»

Робототехника

- Название кейса: Управление исполнительных механизмов при помощи технологии Bluetooth.

Раздел «Робототехника».

- Задание. Учащимся необходимо подготовить и запрограммировать робота для участия в соревнованиях по робофутболу, для этого предполагается реализовать непосредственное управление через смартфон.

- Необходимое оборудование:

Arduino Uno

Двухколёсная платформа miniQ

Motor Shield Troyka Shield

Bluetooth Low Energy (Troyka-модуль) или ему подобные (HC-05, HC-06)

Несколько соединительных проводов и болтов и гаек для крепления датчиков и Arduino Uno

Кабель питания от батарейки Крона и сама батарейка Ноутбук с предустановленным ПО Arduino IDE

Смартфон с ОС Android и ПО Serial Bluetooth Terminal. (Bluetooth Spp pro или Bluetooth controller)

- Рабочие материалы для учащихся:

Инструкция по сборке робота (см. приложение); Инструкция по работе Bluetooth модуля.

- Авторское решение кейса

Принципиальная схема:

- Чек-лист проверки выполнения задания

Проверка сборки робота:

  - все элементы конструкции находятся на своих местах;

  - все элементы актуаторы и датчики подключены;

  - все крепежные элементы надежно зафиксированы, отсутствует люфт;

  - робот собран аккуратно.

Проверка программного кода:

  - программный код написан без синтаксических ошибок;

  - программный код хорошо читаем.

Проверка функциональных возможностей

  - робот способен передвигаться;

  - робот реагирует на показания датчиков; o робот реагирует на команды оператора.

- Авторы кейса

Черепанов Сергей Павлович

Шаров Иван Юрьевич

- Варианты дополнительных заданий

8.1 Сделать передвижную метеостанцию (подключить различные датчики и передавать информацию на смартфон по Bluetooth).

Инструкция по сборке робота

Собираем платформу

Для начала прикрепим колёса к моторам.

Затем с помощью пластиковых П-образных креплений прикручиваем моторчики к платформе. Обратите внимание на взаимное расположение крепления и моторчики: в креплении есть небольшие углубления, так что если всё соединить правильно, то моторчики будут крепко держаться и никуда не выскочат.

Теперь крепим балансировочный шар.

Отлично! Платформа собрана. Если вам кажется, что колёсам отведено слишком мало места и они трутся о платформу, то скорее всего вам нужно посильнее надавить на колёса, чтобы они плотнее сели на вал мотора.

Крепим плату Arduino.

Arduino закрепим со стороны балансировочного шара двумя винтиками и гайками.

Крепим Motor Shield и соединительные провода

Установим Motor Shield на Arduino и подсоединим соединительные провода. Обратите внимание, чтобы соответствовать программному коду из примера ниже, моторчики соединены с Motor Shield так: правый — к клеммам M1 с прямой полярностью (плюс к плюсу), а левый — к M2 с обратной (плюс к минусу).

- этом проекте, для экономии времени концы соединительных проводов просто скручены с контактами моторов.

Крепим Troyka Shield

Присоединяем сверху Troyka Shield и подключаем bluetooth к 0 и 1 цифровым контактам. В итоге получаем следующую конструкцию:

Пишем программу

Полезные ссылки

Приложение для работы с портом последовательного ввода/вывода (Android OS)

Ссылка на документацию платы Arduino

Ссылка на сайт производителя набора с подробным описанием.